Differentieret undervisning med 1s

Geometri.

A er lettest, C er sværest.

Emne 1.

En vinkelhalveringslinje deler den sidste side i et forhold der er lig forholdet mellem de omkringliggende sider. Altså

- Tegn situationen i Geometer, og mål efter på tegningen (i Geometer!!) ,at sætningen passer.

- Tegn situationen i Geometer. Som hjælp til beviset tegner du en linje gennem B parallel med b. Betragt nu trekant CBE. Hvorfor er den ligebenet? (Euklids parallel-postulat…)

Trekanterne BED og ACD er ensvinklede (hvorfor?) Hvordan kan du nu bevise sætningen?

- Tegn situationen nedenfor i Geometer, og brug det til et bevis!

Emne 2.

For et vinkelhalveringslinjestykke gælder sætningen:

Se figuren!

- Mål længderne i Geometer, og indse at sætningen gælder.

- Bevis sætningen! Hjælp: Brug cosinusrelationen på trekanterne BDC og ACD, og udnyt at vinklerne ved C er lige store. Sæt udtrykkene for cos C1 og cos C2 lig hinanden, og isolér v2 !

- Bevis sætningen! Hjælp: Brug cosinusrelationen på trekanterne BDC og ACD, og udnyt at vinklerne ved C er lige store. Hvad nu hvis trekanten er ligebenet? Pythagoras?

Emne 3.

Tangensrelationen!

Der gælder følgende:

A. Eftervis sætningen i Geometer og overvej hvorfor relationen er interessant i betydningen: Hvordan kan den anvendes?

B. Hjælp til et bevis for sætningen: Forklar ved hjælp af sinusrelationen omskrivningen

Indfør nu højden fra C og vis at . Isolér leddet og indsæt i nævneren.

C. Hjælp til et bevis for sætningen: Forklar ved hjælp af sinusrelationen omskrivningen

Vis at  ! Færdiggør nu beviset!

Emne 4.

En periferivinkel er halv så stor som den bue den spænder over!

Se figuren!

- Lav ovenstående konstruktion.

- Bevis sætningen. Hjælp: Indfør linjestykket PC og betragt vinklerne rundt om P.

Hvad kan man sige om trekanterne APC og CPA (og ABP)?

Overvej hvad der sker (?) når C flyttes så P ikke ligger i C’s vinkelrum

- Bevis sætningen.

Emne 5.

Som bekendt gælder for en trekant, at midtnormalernes skæringspunkt er centrum for den omskrevne cirkel.

Se figuren.

Hvis nu c går igennem M er vinkel C ret, ved hjælp af ’Emne 4’! Indse dette! Se figuren.

Vis nu at:  ,hvor er radius i den omskrevne cirkel.

- ’Bevis’ ovenstående ved målinger i Geometer!

- Brug sinus for en retvinklet trekant. Hvorfor gælder beviset selv om C ikke er ret?

Det vil sige, at c ikke går igennem centrum, altså for en vilkårlig trekant!

- Bevis sætningen. Hvorfor gælder beviset selv om C ikke er ret?

Det vil sige, at c ikke går igennem centrum, altså for en vilkårlig trekant!

Hvordan kan man sige, at man herved har bevist sinusrelationen?